Radwag MAC nedvesség meghatározó mérleg tulajdonságai:

MAC nedvesség meghatározó gyorsan, egyszerűen és kis mintából határozza meg a különböző anyagok nedvességtartalmát.

- könnyű használat, háttérvilágításos grafikus kijelző,
- nyelvek: Lengyel, Angol, Német, Francia, Spanyol, Orosz, Cseh,
- PC billentyűzet (PS2) csatlakoztatható,
- szárítási profilok (normál, gyors, lépcsőzetes, mérsékelt),
- leállási módok (kézi, automata, idő alapján),
- GLP/GMP nyomtatás és riport,
- halogén vagy infravörös lámpa.

Maximális méréshatár 50 g/1 mg -tól 210 g /1 mg -ig. Szárítási eredmény 0,01% (0,001% 1,5g-nál nagyobb mintáknál). Maximális szárítási hőmérséklet 160°C (opcióként 250°C rendelhető).

Mindegyik Radwag nedvesség meghatározó alumínium mérőlappal (ø 90mm ) rendelkezik.

Garancia idő: 24 hónap

Technikai paraméterek: MAC 50/1 MAC 50 MAC 110 MAC 210 Maximum 50 g 50 g 110 g 210 g Osztás 0,1 mg 1 mg 1 mg 1 mg Tára -50 g -50 g -110 g -210 g Minta maximális tömege 50 g 50 g 110 g 210 g Kijelzett szárítási pontosság 0,0001 % 0,001 % Ismétlőképesség +/-0,24% (minta < 2g), +/-0,06% (minta 2-10g), +/-0,04% (minta > 10g) Szárító kamra mérete 120×120×20 mm Teherfelvevő ø 90 mm Szárítási hőmérséklet max. 160° C Opció: max. 250° C (WH verzió) Fűtőegység Infravörös sugárzó Opció: halogén fűtőegység (WH verzió, max 250°C) Opció: fém fűtőegység (NS verzió, mac 160°C) Szárítási módok 4 szárítási mód (normál, gyors, lépcsőzetes, mérsékelt) Automata kikapcsolás 3 kikapcsolási mód (kézi, automata, idő alapján) További funkciók minta azonosítás Fűtőegység teljesítménye 400 W Működési hőmérséklet +15° - +40 °C Tápfeszültség 230V 50Hz AC Kijelző LCD (háttérvilágítás) Nettó/Bruttó tömeg 4,9/6,4 kg Szállítási méret 470×380×336mm

WH - halogén, max. 250° C NS - fém sugárzó max. 160° C