2.4Y micromérleg tulajdonságai:

Radwag MYA micromérleg tulajdonságai:
MYA szériában ötvöződnek a magasfokú mérési követelmények és a precizitás.

A mérés megbízhatóságát és pontosságát a beépített pontosítás biztosítja.

A Radwag micromérlegek két fő részből állnak (az elektromos rendszer és a precíziós mechanika) melyek el vannak különítve egymástól.)

A különválasztás kiküszöböli a felhasználó által keltett hőmérsékleti és vibrációs hatásokat. 

A mérleg összes alkatrésze üvegből és acélból készült, melyek kizárják a mérést befolyásoló elektrosztatikus hatásokat.

Garancia idő: 24 hónap

Technikai paraméterek: MYA 2 MYA 5 MYA 11 MYA 21 MYA 31 Maximum 2 g 5 g 11 g 21 g 31 g Osztás 1 µg 1 µg 1 µg 1 µg 1 µg Tára -2 g -5 g -11 g -21 g -31 g Ismétlőképesség* 1 µg 2,1 µg Linearitás ±3 µg ±5 µg ±6 µg ±7 µg ±7 µg Excentrikus tömeg eltérés 3 µg 5 µg 6 µg 7 µg 7 µg Eltérés érzékenység 1,5×10-6×Rt 2×10-6×Rt 3×10-6×Rt 4×10-6×Rt 5×10-6×Rt Hőmérséklet drift érzékenység 1×10-6/°C×Rt Stabilitás érzékenység 1×10-6/Rok×Rt Minimum tömeg (USP) 3 mg 6,3 mg Minimum tömeg (U = 1%, k = 2) 0,2 mg 0,4 mg Teherfelvevő ø 16 mm ø 26 mm Mérőkamra ø 90×90 mm Stabilizációs idő 5 s Pontosítás belső (automata) Kijelző 5,7' érintőképernyő Csatlakozó 2×USB, RS 232, Ethernet, 2be/2ki (digitális) Környezeti feltételek: Működési hőmérséklet +18° ÷ +30°C Működési hőmérséklet változás nagysága ±0,3 °C/h (±1 °C/8h) Légköri páratartalom 45% ÷ 65% Légköri páratartalom változás nagysága ±1%/h (±4%/8h)

Rt - Nettó tömeg

* 10 mérésből kifejezett átlagos eltérés.