Radwag WLC precíziós mérleg tulajdonságai:

A WLC/R típusú asztali mérlegek esztétikus tervezésűek, műanyag indikátorral ellátva.

A műszer Radwag PUE C/31 típusú, háttérvilágosításos LCD kijelzővel, a mérleget adapterrel és akkumulátorral is használhatjuk, RS232 kimenettel rendelkezik.

Az összes mérőlap (méretek: 125×145, 195×195, 290×360 és 400×500 mm) rozsdamentes acélból készül.

WLC A2 típus képes alsó teherfelfüggesztéses mérésre, egy alulra akasztott kampó használatával.

WLC 0,6/A1 mérleghez pótkijelző csatlakoztatható!

Garancia idő: 24 hónap

| Technikai paraméterek: | WLC 0,6/B1 | WLC 0,6/A1 | WLC 1/A2 | WLC 1,2/3/A2 | WLC 2/A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | * PÓTKJELZŐ | - | * | - |
| Maximum | 0,6 kg | 0,6 kg | 1kg | 1,2/3 kg | 2kg |
| Osztás | 0,01 g | 0,01 g | 0,01g | 0,02/0,05 g | 0,01g |
| Tára | -0,6 kg | -0,6 kg | -1kg | -3 kg | -2kg |
| Ismétlőképesség | 0,01 g | 0,01 g | 0,03g | 0,02/0,05 g | 0,03g |
| Linearitás | ±0,01 g | ±0,01 g | ±0,03g | ±0,02/0,05 g | ±0,03g |
| Stabilizációs idő | 3 s |
| Teherfelvevő | 125×145mm 128x128 mm | 195×195mm |
| Működési hőmérséklet | +15° - +30° C |
| IP osztály | IP 43 |
| Tápfeszültség | 230V AC 50Hz / 11V AC, és akkumulátor |
| Kijelző | LCD (háttérvilágítás) |
| Nettó/Bruttó tömeg | 1,1/2 kg | 2,8/3,8 kg |
| Szállítási méret | 320×210×150 mm | 440×280×190 mm |
| * hitelesített mérleg |

| Technikai paraméterek: | WLC 3/6/A2 | WLC 6/A2 | WLC 6/12/A2 | WLC 10/A2 | WLC 20/A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | - | * | - | - |
| Maximum | 3/6 kg | 6kg | 6/12 kg | 10kg | 20kg |
| Osztás | 0,05/0,1 g | 0,1g | 0,1/0,2 g | 0,1g | 0,1g |
| Tára | -6 kg | -6kg | -12 kg | -10kg | -20kg |
| Ismétlőképesség | 0,05/0,1 g | 0,2g | 0,1/0,2 g | 0,2g | 0,2g |
| Linearitás | ±0,05/0,1 g | ±0,2g | ±0,1/0,2 g | ±0,2g | ±0,2g |
| Stabilizációs idő | 3 secends |
| Teherfelvevő | 195×195mm |
| Működési hőmérséklet | +15° - +30° C |
| IP osztály | IP 43 |
| Tápfeszültség | 230V AC 50Hz / 11V AC, és akkumulátor |
| Kijelző | LCD (háttérvilágítás) |
| Nettó/Bruttó tömeg | 2,8/3,8 kg |
| Szállítási méret | 440×280×190 mm |
| * hitelesített mérleg |

| Technikai paraméterek: | WLC | WLC | WLC | WLC | WLC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6/C1/R | 6/12/C1/R | 12/C1/R | 12/30/C1/R | 30/C1/R |
|  | WLC | WLC | WLC | WLC | WLC |
|  | 6/C1/K | 6/12/C1/K | 12/C1/K | 12/30/C1/K | 30/C1/K |
|  | - | * | - | * | - |
| Maximum | 6kg | 6/12 kg | 12kg | 12/30 kg | 30kg |
| Osztás | 0,1g | 0,1/0,2 g | 0,2g | 0,2/0,5 g | 0,5g |
| Tára | -6kg | -12 kg | -12kg | -30 kg | -30kg |
| Ismétlőképesség | 0,3g | 0,1/0,2 g | 0,6g | 0,2/0,5 g | 1,5g |
| Linearitás | ±0,3g | ±0,1/0,2 g | ±0,6g | ±0,2/0,5 g | ±1,5g |
| Stabilizációs idő | 3 seconds |
| Teherfelvevő | 290×360mm |
| Működési hőmérséklet | +15° - +30° C |
| IP osztály | IP 43 |
| Tápfeszültség | 230V AC 50Hz / 11V AC és 6 × AA NiMH |
| Kijelző | LCD (háttérvilágítás) |
| Nettó/Bruttó tömeg | 6,5/7,8 kg |
| Szállítási méret | 550×420×220 mm |
| * hitelesített mérleg |

| Technikai paraméterek: | WLC | WLC | WLC | WLC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60/C2/R | 60/C2/R | 60/120/C2/R | 120/C2/R |
|  | WLC | WLC | WLC | WLC |
|  | 60/C2/K | 60/C2/K | 60/120/C2/K | 120/C2/K |
|  | * | - | * | - |
| Maximum | 60kg | 60kg | 60/120 kg | 120kg |
| Osztás | 1g | 1g | 1/2 g | 2g |
| Tára | -60kg | -60kg | -120 kg | -120kg |
| Ismétlőképesség | 1g | 3g | 1/2 g | 6g |
| Linearitás | ±1g | ±3g | ±1/2 g | ±6g |
| Stabilizációs idő | 3 seconds |
| Teherfelvevő | 400×500mm |
| Működési hőmérséklet | +15° - +30° C |
| IP osztály | IP 43 |
| Tápfeszültség | 230V AC 50Hz / 11V AC és 6 × AA NiMH |
| Kijelző | LCD (háttérvilágítás) |
| Nettó/Bruttó tömeg | 15,5/17,8 kg |
| Szállítási méret | 720×580×220 mm |
| * hitelesített mérleg |